## Isosklo, spol. s r.o.

## Děbolín 51

CZ-377 01 Jindřichův Hradec

C Z E CH     R E P U B L I K

IČO: 13503669

DIČ: CZ13503669

Zapsáno v OR u KS v Českých Budějovicích C 957

Tel: 00420 384 362 447 Fax: 00420 384 363 001 www.isosklo.cz e-mail: firma@isosklo.cz

Všeobecné záruční podmínky pro izolační skla vyráběná firmou ISOSKLO, spol. s r.o., Děbolín 51, Jindřichův Hradec

Platnost od 1.1.2009

Ing.Hynek Mácha

jednatel společnosti

Všeobecné záruční podmínky pro izolační skla vyráběná firmou ISOSKLO, spol s r.o., Děbolín 51, Jindřichův Hradec

- Odběratel je povinnen výrobky prohlédnout nebo zařídit jejich prohlídku podle možností co nejdříve po převzetí, § 562 odst. 1. Obchodního zákoníku.

- Zásady skladování izolačních skel a manipulace s nimi

- skladování i manipulace vždy zásadně ve svislé poloze,

- skladovaná izolační skla nesmí být vystavena povětrnostním vlivům (skladovací prostor musí být suchý a zakrytý),

- skladovaná izolační skla musí být chráněna před přímým slunečním zářením (zejména izolační skla s nízkoemisívními vrstvami, protisluneční úpravou, případně s drátosklem, u nichž v důsledku kumulace tepla může dojít k tepelnému lomu skla),

- pokud nejsou skla zasklívána bezprostředně po dodání, je nutno před uskladněním uvolnit zajišťovací tyče a vázací pásky,

- uskladněná izolační skla je nutno chránit před mrazem - ve speciálních případech mohou obsahovat prvky, které je při použití nutno orientovat do interiéru a které by mohly být mrazem znehodnoceny,

- izolační skla je třeba chránit před mechanickým poškozením (zejména hrany),

- izolační skla se ukládají na stojany ve svislé poloze kolmo k základně, která je od horizontální linie vychýlena  o 10 – 15°,

- při přepravě a skladování je třeba zamezit přímému kontaktu izolačních skel, mezi plochy se proto vkládají korkové proklady nebo jiný pružný materiál, proklady se umísťují v rozích (cca 50 mm od okrajů), u větších formátů se umísťují i uprostřed hran a ploch ( cca 800 x 800 mm a více),

- izolační skla se přepravují ve svislé poloze, řádně upevněna na fixovaných stojanech.

## Podmínky pro montáž izolačních skel

- odborné osazení izolačních skel je nezbytnou podmínkou pro zachování jejich požadovaných vlastností

- rámy nebo jiné konstrukce musí být vyrobeny tak, aby snesly zatížení izolačními skly bez jakýchkoliv deformací (např. zkřížení, svěšení apod.),

- důležité je zachování dilatačních spár a vůlí v zasklívací drážce (to je třeba vzít v úvahu již při objednávce, protože izolační sklo nelze dodatečně upravovat (řezat, brousit atd.), současně meziskelní rámeček nesmí vyčnívat nad zasklívací lišty), izolační sklo se nesmí dotýkat konstrukce rámu, musí být trvale pružně uloženo po celém obvodu; standardní výška meziskelního rámečku společně se sekundárním tmelem izolačního dvojskla činí 10 2 mm, u izolačního trojskla 11 2 mm; uvedené hodnoty mohou být vyšší u speciálních a nadrozměrných izolačních skel

- výška – hloubka (H) zasklívací drážky se řídí rozměry  nejdelší strany izolačního skla

    - do 3 500 mm je H = 18 mm

    - nad 3 500 mm je H = 20 mm

    - u menších skel do 500 mm je možno zredukovat vzhledem k úzkým meziokenním příčkám výšku na 15 mm, ale v zásadě lze vždy požadovat výšku alespoň 15 mm tak, aby zapuštění (G) izolačního skla bylo minimálně 10 mm (G = 2/3 H)

    - výše uvedené hodnoty jsou uváděny jako mezní (minimální); izolační sklo musí být uloženo tak, aby celá otvorová výplň splňovala požadavky definované normou ČSN 73 0540-2 z 1.4.2007

- zasklívací drážka musí zajišťovat odvětrání a odvod případného kondenzátu; k odvodu kondenzátu se doporučují otvory průměru min. D=6 mm, 3 ks/bm délky; drážka musí být při osazování izolačního skla čistá a suchá, bez zjevných výstupků či nerovností (např. hlav šroubků apod.),

- konstrukci před zasklením je vhodné natřít, včetně zasklívacích lišt,

- zasklívací lišty pro upevnění izolačních skel se za normálních podmínek umísťují na vnitřní stranu konstrukce

    - z venkovní strany se používají pouze v případech vysoké vlhkosti např. při zasklívání bazénů, příčkových fasád, při střešním zasklením apod.,

- izolační sklo se na dně zasklívací drážky podkládá nosnými podložkami z tvrdého dřeva a po stranách a nahoře se zajišťuje distančními podložkami (měkké dřevo, neopren, apod.); podložky zajišťují "volný pohyb" izolačního skla, například při teplotních změnách, jejich délka je 80 až 100 mm, výška alespoň 5 mm  a šířka je o 2 mm větší než zasklívací síla izolačního skla; je nezbytné ověřit chemickou snášenlivost použitých podložek se sekundárním tmelem izolačního skla a s bezpečnostními fóliemi lepených bezpečnostních skel

- pružnou fixaci v čelní rovině zajišťují různé těsnící profily, pásky nebo tmely, jejich tloušťka A1 a A2   je dána použitým systémem, ale nejméně musí být 3 mm,

- oboustranně osazené těsnění  - zatmelení musí být trvale pružné, těsné a odolné proti pronikání vlhkosti a proti změnám teploty,

- po zasklení je třeba z izolačních skel ihned odstranit nálepky, etikety nebo korkové proklady, protože vlivem koncentrace tepla ze sluneční energie by mohlo dojít k lomu skla,

- izolační sklo se sklem probarveným ve hmotě (planibely, stopsoly atd.) musí být tímto sklem osazeno ven,

- nejmenší vzdálenost zasklených izolačních skel od topných těles je alespoň 300 mm,

- zasklívají se pouze izolační skla, která nevykazují zjevné vady,

## Nákres :

## Legenda :

B 		- šířka drážky po zasklení
E 		- tloušťka izolačního skla
A1+A2 		- tmel - těsnící profil
H 		- výška zasklívací drážky
G 		- zapuštění skla do drážky
S 		- prostor pro nosnou podložku

- Reklamační podmínky

- případné reklamace mohou být uznány pouze při dodržení uvedených skladovacích, manipulačních a montážních podmínek uvedených v předchozích odstavcích,

- u reklamovaného skla  musí být umožněno posouzení naším pracovníkem, v případě, že je návštěva našeho pracovníka na místě reklamace bezdůvodná (jedná-li se o vady, které nemohou být jako reklamace uznány), hradí reklamující veškeré náklady této cesty,

- v případě oprávněné reklamace vadu odstraníme nebo dodáme nový výrobek, jiné nároky (vzniklé v rámci výměny  reklamovaného výrobku – náklady na dopravu, montáž a demontáž) jsou vyloučeny

# Náležitosti podané reklamace

- číslo a datum původní objednávky

- číslo faktury

- důvod reklamace

- počet reklamovaných kusů skel

- adresa, kde je možno reklamované sklo posoudit

# Rozdělení vad izolačních skel

Vady zjevné - vady vzniklé při dopravě dodavatelem

(např. prasklé sklo) je třeba ihned při převzetí zakázky zaznamenat do dodacího listu. Pozdější reklamace této vady nebudou uznány.

Vady ostatní -  bodové a plošné vady skla

- nečistoty uvnitř izolačních skel

- vady meziskelních mřížek aj.

- Reklamační lhůty

- na vady zjevné a vady ostatní poskytujeme záruku 24 měsíců dle § 620 odst. 1. Občanského zákoníku

- na vady skryté - za tuto vadu se považuje orosení izolačních skel v meziprostoru. Zde výrobce izolačních skel ručí za jasný a nerušený průhled bez výskytu kondenzačních par uvnitř dvojskla po dobu 5 – ti let od dodání výrobku.

Při posuzování těchto vad přihlížíme k vnitrooborovým normám a předpisům, které řeší danou problematiku ve vztahu k výrobě izolačních skel - např. Směrnice pro vizuální posuzování kvality skel, Příručka pro posuzování vad a poškození skel, atd.

6. Za závadu se nepovažuje:

- Výskyt interferencí

U izolačního dvojskla mohou vzniknout interference ve formě spektrálních barev. Optické interference jsou charakteristickým jevem překrývání dvou nebo více světelných vln při setkání v jednom bodě. Vznikají náhodně a nedají se ovlivnit.

## Efekt izolačních skel

Izolační dvojsklo má uzavřený objem vzduchu, jehož stav je určen barometrickým tlakem vzduchu. Po zabudování, při změnách teploty a tlaku vzduchu vznikají krátkodobá konkávní nebo konvexní prohnutí jednotlivých tabulí a tím i optická zkreslení. Tento jev je fyzikální zákonitostí všech izolačních jednotek.

- Kondenzace na vnějších plochách (rosení)

Tvorba rosy na tabuli izolačního skla směrem do místnosti je určena hodnotou ,,Ug", vlhkostí vzduchu, vnitřní a vnější teplotou. Orosení tabulí je podporováno omezenou cirkulací vzduchu, záclonami atd. U izolačního dvojskla s obzvlášť vysokou  tepelnou izolací se může krátkodobě tvořit rosa na venkovní straně skla tehdy, když je vnější vzdušná vlhkost vysoká a současně je teplota vzduchu vyšší, než teplota povrchu tabule.

## Smáčivost skel

Smáčivost povrchu vnější strany izolačního skla může být rozdílná, např. kvůli obtisku válců, prstů, etiket, vyhlazovacím prostředkům apod..Při vlhkém povrchu skla způsobeném rosením, deštěm nebo vodou při čištění, se může rozdílná smáčivost stát viditelnou.

## Izolační sklo s meziskelními příčkami

Nelze zabránit důsledkům vyplývajícím ze změn délky meziskelních příček způsobených změnou teploty v meziskelní dutině. Viditelné řezy pilou a nepatrné odlupování barvy v oblasti řezu jsou podmíněny výrobou. Odchylky od pravoúhlosti v rozdělených polích je nutno hodnotit při zohlednění výrobních a montážních tolerancí. Při nepříznivých vlivech okolí se mohou občas u příček vyskytnout klapavé zvuky.

## Prasklina ve skle

Hlavní příčinou je zejména nesprávné skladování a manipulace u odběratele (na stavbách, přeprava v horizontální poloze atd.) nesprávný způsob zasklívání, špatně určená šíře izolačního skla vzhledem k šíři zasklívací polodrážky (malá vůle), při aplikaci vnějších folií, lepených vnějších lišt. Také tepelně indukované napětí nebo pohyby konstrukce rámu, příp. kontakty s konstrukcí při používání, mohou vést k lomu skla. Rovněž aplikace meziskelních příček mohou být v určitých konkrétních podmínkách použití izolačního skla příčinou lomu skla.

Pokud by bylo pnutí skla přítomno již před zpracováním, toto zpracování by nebylo možné, sklo by se nedalo řezat atd. Lom skla není žádným důvodem k reklamaci v rámci poskytované záruky.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-